## Slide 1: Interconnexion des réseaux locaux
Routage OSPF, EGP, BGP
Connexion via PPP
Allocation dynamique d’adresse IP : DHCP
Translation d’adresse IP : NAT

## Slide 2: Un algorithme classique de routage : routage par informations d’état de lien (Link State Routing)
Un routeur fonctionnant selon ce principe doit :
  Découvrir ses voisins et apprendre leur adresse réseau respective
    Les routeurs situés au bout de ses lignes fournissent des informations de routage (nom, adresse IP, ..). [HELLO]
  Mesurer le temps d’acheminement vers chacun de ses voisins
    Utilisation du datagramme spécial [ECHO]
  Construire un datagramme spécial disant tout ce qu’il vient d’apprendre
    Identité routeur source, numéro séquence, âge du datagramme , liste des routeurs voisins
  Envoyer ce datagramme spécial à tous les autres routeurs du sous-réseau
    Si un datagramme spécial n’a pas encore été reçu, il est retransmis à tous les voisins du récepteur, sinon il est détruit.
    Si un datagramme arrive avec un numéro de séquence obsolète, il est également détruit, sinon la mise à jour est effectuée et la retransmission assurée.
    Si le datagramme est trop ancien, il est détruit.
  Calculer le plus court chemin vers tous les autres routeurs (Dijsktra)
    Construction du graphe complet du sous-réseau / datagrammes spéciaux reçus.
    Mise à jour des tables de routage
    Reprise du routage

## Slide 3: Application du routage : le protocole OSPF
Réseau internet = {réseaux privés, réseaux publics, routeurs}
Chaque réseau peut utiliser sa propre stratégie de routage
Il existe donc un routage interne (Interior Gateway Protocol :IGP) et un protocole de routage externe –entre systèmes autonomes- (Exterior Gateway Protocol: EGP)
En 1990, un protocole IGP standard fut adopté pour Internet sous le nom OSPF (Open Shortest Path First)
  Protocole ouvert: non lié à un propriétaire,
  Accepte une variété de métriques : distances métriques, délais, débits,…,
  Algorithme dynamique, capable de s’adapter aux changements topologiques,
  Acceptation du routage par « type de service » (particulier au traitement du champ service du datagramme IP),
  Réalisation d’un équilibrage de charge (ne pas utiliser exclusivement le meilleur chemin, mais aussi le deuxième, le troisième, …),
  Gérer une topologie hiérarchique (les « bords » du réseau sont organisés en arbre alors que le centre est en graphe),
  Gestion d’un niveau de sécurité destiné à éviter l’attaque des tables de routage.

## Slide 4: Protocole OSPF
Trois types de connexions sont gérés:
  liaisons point à point entre deux routeurs
  Réseaux multi-accès à diffusion (réseaux locaux – LAN)
  Réseaux multi-accès sans diffusion (réseaux publics et privés – WAN)
Un réseau multiaccès est un réseau qui contient plusieurs routeurs, chacun communicant directement avec les autres
Le réseau est représenté par le graphe de connexion (arcs entre chaque point)
Chaque arc à un poids (métrique)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L1
L2
W1
W2
W3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L1
L2
W1
W2
W3

## Slide 5: Protocole OSPF
Le réseau peut être constitué de très nombreux routeurs:
  Découpage en zones numérotées regroupant des réseaux contigus et des routeurs. Les zones ne se chevauchent pas.
  A l’extérieur d’une zone, sa topologie est inconnue,
  Il existe une zone « 0 » appelée zone « épine dorsale ». Toute autre zone est connectée à cette épine dorsale, soit directement, soit par un tunnel (emprunt d’un réseau autonome pour l’atteindre, mais considéré comme un arc avec un seul poids)
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6: Protocole OSPF
A l’intérieur d’une zone
  chaque routeur dispose d’une base de données topologique (informations d’état des liens)
  Même algorithme du plus court chemin
  Un routeur au moins connecté à l’épine dorsale
  Si un routeur est connecté à deux zones, il doit exécuter l’algo du plus court chemin pour les deux zones séparément
  Le routage par type de service est fait au moyen de graphes étiquetés avec des métriques différentes (délai, débit et fiabilité)

## Slide 7: Protocole OSPF
En fonctionnement normal, 3 types de chemins:
  Chemin intra-zone: le plus simple, puisque chaque routeur d’une zone connaît la topologie de la zone
  Chemin inter-zone demande 3 étapes:
    Aller de la source vers l’épine dorsale (dans la zone source)
    Transiter à travers l’épine dorsale jusqu’à la zone de destination
    Transiter dans la zone destination jusqu’à la destination
  Chemin inter-systèmes autonomes
    Demande un protocole particulier (BGP : Border Gateway Protocol)
4 types de routeurs
  Internes à une zone
  Interzones (boarder routers)
  Fédérateurs (backbone routers)
  Inter-systèmes autonomes (boundary routers)

## Slide 8: Protocole OSPF
Relations entre systèmes autonomes, épine dorsales et zones dans OSPF
Système autonome
Routeur inter-systèmes autonomes
Routeur fédérateur
Épine dorsale
Zone
Routeur inter-zones
Protocole EGP
Routeur intra-zones

## Slide 9: Le protocole OSPF
Algorithme des états de liens
Messages utilisés
  HELLO: permet de découvrir les routeurs voisins
  Mise à jour état de lien; Information fournie à la base de données topologique
  Accusé de réception de mise à jour: acquittement par le routeur qui a reçu le message de mise à jour
  Description de lien: la base de données topologiques fournit les informations d’état de liens à qui lui demande
  Demande d’état de lien: demande d’information à la base de données topologiques sur un partenaire

## Slide 10: Le protocole BGP (Boarder Gateway Protocol
Les systèmes autonomes interconnectés peuvent avoir des stratégies de routage différentes,
BGP est un protocole de type EGP, alors que OSPF est de type IGP.
La stratégie de routage inter-systèmes autonomes relève plus de considérations politiques, économiques ou de sécurité que de performances…
Du point de vue d’un routeur BGP, le monde est constitué d’autres routeurs BGP interconnectés par des moyens de communications
Le chemin exact pour chaque aller du routeur à la destination
  exemple sur la diapositive suivante

## Slide 11: BGP : exemple d’info de routages
A
B
C
D
E
F
G
I
J
H
Infos fournies à F par ses voisins
pour aller à D :
De B: j’utilise BCD
De G: j’utilise GCD
De I : j’utilise IFGCD
De E: j’utilise EFGCD
F choisit un chemin conforme à sa stratégie et minimisant la distance pour cette
destination.
Notes: Voir les RFC 1652 et 1268

## Slide 12: PPP : Point to Point Protocol
Un format de trame de type HDLC
Un protocole de contrôle de liaison qu active une ligne, la teste, négocie les options et la désactive lorsqu’on n’en a plus besoin (Protocole LCP : Link Control Protocol)
Une façon de négocier les options de la couche réseau indépendamment du protocole de couche réseau à utiliser. Un NCP (Network Control Protocol) différent pour chaque couche supportée.
ETTD
Routeur

## Slide 13: PPP : Point to Point Protocol
Format de la trame PPP (mode non numéroté)
01111110 11111111 00000011 Protocole Charge Utile Contrôle 01111110
Fanion
Adresse
Commande
1 ou 2 o
2 ou 4 o
Fanion
Protocole : indique quel est le type de paquet contenu dans « charge utile »
  Protocoles commençant par 0 : protocoles réseau (IP, IPX, AppleTalk…)
  Protocoles commençant par 1 : protocoles contrôles réseau (LCP, NCPs)
  Charge utile : valeur par défaut 1500 octets
  La longueur des champs protocoles et contrôles sont négociables à
  l’établissement de la liaison (LCP)

## Slide 14: PPP : Point to Point Protocol http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc1661.html
Diagramme simplifié des phases d’une liaison PPP
Mort
Établissement
Authentification
Réseau
Ouverture
Terminaison
Détection porteuse
Accord des deux parties / options
Authentification réussie
Configuration NCP
Terminé
Échec
Échec
Perte de porteuse

## Slide 15: PPPoE, PPPoA http://abcdrfc.free.fr/
PPP joue le même rôle que 802.3 (ethernet)

## Slide 16: Pour se connecter par un réseau haut débit
ATM, Gigabit Ethernet…
Nécessité de se connecter à un point d’accès => identification !
Possibilités de cryptage en étant transporté dans un autre type de réseau
Point to Point Tunelling Protocol
(création d’un réseau virtuel privé)
Protocole Microsoft
Point to Point over Ethernet

## Slide 17: Exemple de trames…
[root@gw root]# ifconfig
.... eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:60:8C:50:F0:DF inet adr:10.0.0.10 Bcast:10.0.0.255 Masque:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
.... ppp0 Lien encap:Protocole Point-à-Point inet adr:217.128.147.4 P-t-P:217.128.147.1 Masque:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
Observation du « port » PPP
Observation du « port » ethernet

## Slide 18: Ma configuration quand je suis sur ADSL
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : liristqa
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : univ-lyon1.fr
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 08-00-46-D8-EB-66
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0E-35-10-D3-20
Carte PPP wanadoo :
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 82.122.171.12
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 82.122.171.12
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 134.214.100.6
134.214.100.245

## Slide 19: Quelle est la « pile » réseau sur mon ordinateur ?

## Slide 20: Adressage dynamique IP DHCP
Permet de simplifier considérablement l’administration réseau
Permet d’accueillir plus facilement le « nomadisme »
Autorise une meilleure « densité » d’activités des adresses IP disponibles

## Slide 21: DHCP est un service
Il est donc sur un serveur
Il est configuré par un administrateur
Il est chargé de donner une adresse IP mais aussi les paramètres associés comme le masque de sous-réseau et les adresses de passerelles, de serveurs DNS etc.
Le client DHCP se contente d’être configuré pour « demander » son adresse IP au boot ou à la demande explicite.

## Slide 22: Fonctionnement général DHCP
le client (qui n'a pas d'adresse IP !) émet une requête DHCP (diffusion sur le réseau)
un (ou plusieurs) serveur DHCP qui entend la requête répond en offrant une adresse IP disponible
le client sélectionne une adresse IP qui lui convient et en demande l'utilisation au serveur DHCP concerné
le serveur DHCP accuse réception et accorde l'adresse IP pour une durée déterminée (bail)
le client utilise l'adresse IP accordée
DHCP n’est pas « routable » sauf si il existe un routeur assurant le protocole BootP qui relaye les diffusions DHCP

## Slide 23: DHCP détail (1)
Demande initiale du client : "DHCP Discover" Le client envoie sur le réseau un datagramme UDP de diffusion. Rappelons que le client n'a pas encore d'adresse IP (on dit que son adresse IP est 0.0.0.0)
- IP du client : 0.0.0.0 - Adresse physique Ethernet : 00 CC 00 00 00 00 (par exemple)
Datagramme UDP envoyé : - IP : 255.255.255.255 (diffusé) - Adresse physique Ethernet : FF FF FF FF FF FF (diffusé)

## Slide 24: DHCP détail (2)
Offre des serveurs DHCP : "DHCP Offer" Les serveurs DHCP renvoient un datagramme UDP à une adresse IP qui est toujours une diffusion puisqu'ils ne connaissent pas l'emplacement du client; par contre, le datagramme est cette fois spécifiquement dirigé vers l'adresse physique de la carte du client.
Datagramme UDP envoyé :
- IP : 255.255.255.255 (diffusé) - Adresse physique Ethernet : 00 CC 00 00 00 00 (dirigé) Dans le datagramme, en plus de l'ID de transaction précédent, les serveurs DHCP proposent une adresse IP et une durée de bail.

## Slide 25: DHCP détail (3)
Choix d'une offre par le client : "DHCP Request" Le client choisit une adresse IP qui lui plaît et renvoie un datagramme UDP diffusé (que tous les serveurs DHCP vont donc recevoir) qui accepte l'offre voulue et rejette les offres non retenues.
Datagramme UDP envoyé : - IP : 255.255.255.255 (diffusé) - Adresse physique Ethernet : FF FF FF FF FF FF (diffusé) Rajout d'un nouvel ID de transaction, par exemple 18336.

## Slide 26: Network Address Translation (NAT)
Il s’agit d’un serveur Proxy d’accès à Internet (aux adresses IP de l’Internet).
Les paquets qui sont envoyés à une adresse Internet par des machines (qui n’ont pas d’adresse internet) sont reroutés par le serveur NAT.
Le paquet IP voit son adresse source changée et le paquet est routé vers Internet. Le port de service transport est modifié.
Au retour, le port de service de la machine NAT explore la table des translations réalisées pour remettre l’adresse destination et le port de destination dans le paquet qui est routé sur le segment local.

## Slide 27: Que se passe-t-il sur ce schéma ?

## Slide 28: DHCP détail (4)
Confirmation de l'offre par le serveur DHCP concerné : "DHCPACK" Le serveur DHCP concerné accepte l'offre et transmet les autres paramètres IP (masque de sous-réseau, gateway, serveurs DNS et WINS)
Datagramme UDP envoyé : - IP : 255.255.255.255 (diffusé) - Adresse physique Ethernet : 00 CC 00 00 00 00 (dirigé) - ID transaction : 18336